## Slide 1: BRAZO ROBÓTICO CON CÁMARA ÚNICA PARA RECOLECTAR FRESAS MEDIANTE DEEP LEARNING
Trabajo Fin de Grado
David Campoamor Medrano
31 de mayo de 2025

## Slide 2
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 2/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning

## Slide 3
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 3/46
Contenidos
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Introducción
Estado del arte
Objetivos
Plataforma de desarrollo
Descripción del sistema
Conclusiones

## Slide 4: Introducción
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 4/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning

## Slide 5
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 5/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Introducción
Los robots y la robótica
Según la Federación Internacional de Robots (IFR), se define robot como mecanismo accionado programado con cierto grado de autonomía para realizar tareas de locomoción, manipulación o posicionamiento.
Este término fue utilizado por primera vez por Karel Capek en 1920, en el sentido de la obligatoriedad, entendido como servidumbre, trabajo forzado o esclavitud.
Isaac Asimov utilizó por primera vez el término robótica y postuló las cuatro leyes de la robótica en 1950, coincidiendo con el apogeo de la robótica moderna.
Atendiendo al propósito y al contexto en el que se utilicen estos robots, se fueron creando varios grupos en función de los que clasificarlos: robots industriales, robots de servicio y robots en medicina.

## Slide 6
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 6/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Introducción
Inteligencia Artificial (IA)
Es un área multidisciplinaria de la ciencia donde se realizan sistemas que tratan de hacer tareas y resolver problemas como lo hace un humano.
Trata de simular de manera artificial las formas de pensamiento y de trabajar del cerebro para la toma de decisiones.

## Slide 7
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 7/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Introducción
Visión Artificial
Se define como la ciencia de programar un ordenador para procesar imágenes o vı́deos e incluso entenderlos.
La imagen percibida pasa por los procesos de obtención, caracterización e interpretación de información de imágenes.
Para mejorar aún más la eficacia de los sistemas de visión artificial, se recurre al aprendizaje automático o machine learning (ML).

## Slide 8
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 8/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Introducción
Machine Learning (ML)
Es una rama en evolución de la IA que se encarga de generar algoritmos que tienen la capacidad de aprender del entorno circundante y no tener que programarlos de manera explícita.
Este aprendizaje se realiza a partir de la construcción de modelos analíticos.
Dependiendo de la tarea de aprendizaje, existen varias clases de algoritmos de ML:
  Aprendizaje superficial o Shallow Machine Learning: Se centra en algoritmos simples para tareas específicas.
Aprendizaje profundo o Deep Learning: Utiliza la construcción y entrenamiento de Redes Neuronales Artificiales (RNA).

## Slide 9
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 9/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Introducción
Deep Learning
Constituye una rama de la IA, incluida dentro del Machine Learning, cuyos modelos computacionales se inspiran en el funcionamiento del cerebro humano.
Se diseñan con el propósito de adquirir conocimientos y llevar a cabo tareas específicas mediante el procesamiento de datos.
Estas Redes Neuronales Artificiales (RNA) están inspiradas en las redes neuronales biológicas del cerebro humano, ya que aprenden de la experiencia, generalizan de ejemplos previos a ejemplos nuevos, y abstraen las características principales de una serie de datos.
En las RNA, la unidad análoga a la neurona biológica es el elemento procesador PE (Process Element).
Un PE tiene varias entradas y las combina, normalmente, con una suma básica. La suma de las entradas es modificada por una función de transferencia y el valor de la salida de esta función de transferencia se pasa directamente a la salida del elemento procesador.

## Slide 10
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 10/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Introducción
Deep Learning

## Slide 11
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 11/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Introducción
Deep Learning

## Slide 12: Estado del arte
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 12/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning

## Slide 13
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 13/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Estado del arte
Sistemas existentes | Proyectos universitarios
En 2020, la Universidad Politécnica Negeri Sriwijaya de Indonesia, analizó el empleo de un robot recolector de tomates rojos y verdes como proyecto piloto.
A pesar de la diferencia en el tipo de cultivo, el estudio resulta relevante debido a la similitud en los principios de detección y recolección de frutos.
Al tratarse de un prototipo básico lo convierte en un punto de partida útil para proyectos de investigación enfocados en la automatización agrícola aplicada a fresas.

## Slide 14
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 14/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Estado del arte
Sistemas existentes | Proyectos universitarios

## Slide 15
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 15/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Estado del arte
Sistemas existentes | Agrobot
Primer prototipo en 2009, en Huelva, a través del Centro de Innovación y Tecnología. Identificaba los frutos maduros y los recogía sin dañarlos, siendo capaz de clasificarlas y colocarlas en los envases que recorren las cintas transportadoras.
El Agrobot SW 6010, es una cosechadora de fresas que es capaz de recoger de la mata solo la fruta que está madura mediante inteligencia artificial con 30 brazos robóticos que incorporan una cámara con visión artificial que detecta el grado de madurez de la fruta en tiempo real.
Fabricado en acero inoxidable y aluminio, el Agrobot E-Series se adapta a cualquier configuración agrícola. Con sensores de profundidad infrarrojos y en color integrados, que evalúan el grado de madurez de la fruta, incorporando a su vez, sensores LiDAR que se encargan de la seguridad de los trabajadores circundantes.

## Slide 16
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 16/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Estado del arte
Sistemas existentes | Agrobot

## Slide 17
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 17/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Estado del arte
Sistemas existentes | Octinion
La empresa belga de I+D agrı́cola Octinion desarrolló un prototipo de robot recolector de fresas en 2017, que recoge los frutos de forma totalmente autónoma basándose en el método de cultivo habitual (sobremesa).
Este robot, está formado por:
  Una plataforma eléctrica con una baterı́a recargable
  Un sistema de localización (codificadores de rueda, giroscopio y sistema de posicionamiento en interiores de banda ultra ancha (UWB))
  Tres cámaras RGB para la detección de las fresas mediante visión artificial
  Un brazo robótico diseñado a medida
  Pinza que se acopla al extremo del brazo robótico
  Un módulo de gestión o manipulación logı́stica consistente en varias cestas
  Un módulo de control de calidad que clasifica las fresas detectadas en función de su madurez, forma y tamaño.
Todo esto le permite al robot recoger al menos el 70 % de las fresas maduras sin dañarlas y depositarla en una cesta (caja en la que se colocan las fresas).

## Slide 18
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 18/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Estado del arte
Sistemas existentes | Octinion

## Slide 19
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 19/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Estado del arte
Sistemas existentes | Dogtooth
El sistema Dogtooth de Cambridge (Reino Unido) fue desarrollado para mejorar las operaciones de recogida de frutos rojos siendo capaz de navegar por hileras de fresas y frambuesas, detectar y localizar las maduras, así como recoger y comprobar la fruta antes de colocarla en un cesto.
Parte de un robot industrial
Se encuentra en fase de prototipo

## Slide 20
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 20/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Estado del arte
Sistemas existentes | Dogtooth

## Slide 21
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 21/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Estado del arte
Sistemas existentes | Thorvald
La plataforma Thorvald de SAGA Robotics, está desarrollada para el uso de un robot para la recolección de fresas cultivadas en invernaderos.
El robot encargado de realizar esta tarea está compuesto por una pinza montada en un brazo industrial que a su vez está montado en una base móvil junto con una cámara RGB-D.
El sistema de visión se basa en el umbral de color combinado con el cribado del área del objeto y el rango de profundidad para seleccionar las fresas maduras y alcanzables.
La pinza está diseñada para apuntar a la fruta y no al tallo, por lo que sólo requiere la ubicación de la fruta para la recolección.
Esta pinza también está equipada con sensores internos, por lo que la pinza puede detectar y corregir errores de posición, y es resistente a los errores de localización introducidos por el módulo de visión.

## Slide 22
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 22/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Estado del arte
Sistemas existentes | Thorvald

## Slide 23: Objetivos
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 23/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning

## Slide 24
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 24/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Objetivos
Descripción del problema y objetivo principal
La necesidad de implementar soluciones tecnológicas que automaticen y optimicen las tareas de recolección incrementando la eficiencia, mejorando la calidad del producto y disminuyendo costes asociados surge del problema de la escasa mano de obra disponible y el proceso manual que esto conlleva.
Objetivo principal: utilizar un robot colaborativo que junto con el sistema de detección elaborado con materiales de bajo coste, sea capaz de reconocer las fresas maduras de un sistema de cultivo agrı́cola vertical, para su posterior recolección por el brazo robótico, gracias a la comunicación establecida entre el sistema de visión y el robot.

## Slide 25
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 25/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Objetivos
Subobjetivos
Con el fin de alcanzar este objetivo principal, se han establecido los siguientes subobjetivos:
Investigar las soluciones actuales que cumplen con las caracterı́sticas y objetivos establecidos.
Seleccionar la técnica de inteligencia artificial de reconocimiento de frutas y seleccionar los componentes hardware necesarios para desarrollar el sistema de visión de bajo coste más eficiente.
Optimizar la técnica escogida y adaptarla de tal manera que sea capaz de funcionar en nuestra plataforma.
Realizar el entrenamiento con varios algoritmos de Machine Learning de clasificación.
Seleccionar el protocolo de comunicación entre el sistema de visión y el robot y llevar a cabo pruebas.
Dar soporte software al robot mediante un sistema de reconocimiento de fresas, que guarde las posiciones y la distancia de estas a la posición de la cámara, para su posterior envı́o al brazo robótico.
Realizar pruebas de la aplicación final.

## Slide 26
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 26/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Objetivos
Plan de trabajo
Investigación inicial
Diseño y desarrollo del sistema de visión artificial
Pruebas en entorno simulado
Pruebas en entorno real
Escritura de la memoria

## Slide 27: Plataforma de desarrollo
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 27/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning

## Slide 28
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 28/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Plataforma de desarrollo
Hardware
Cámara Logitech C270 HD
Soporte de brazo articulado
Soporte de impresión 3D
Ordenador principal: Lenovo Legion 5 IMH05
Robot de Universal Robots de la gama e-series
Comunicaciones: cables de red y switch

## Slide 29
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 29/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Plataforma de desarrollo
Hardware

## Slide 30
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 30/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Plataforma de desarrollo
Software
Ubuntu
Polyscope
Anaconda
Python
PyTorch
NumPy
OpenCV
OpenGL
SocketTest
XML-RPC
YOLOv3

## Slide 31: Descripción del sistema
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 31/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning

## Slide 32
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 32/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Descripción del sistema
Hipótesis suelo adaptada al plano vertical
La estimación de coordenadas tridimensionales se basa en la hipótesis suelo, y se realiza a partir de una única cámara estenopeica RGB fija para poder realizar esta estimación sin recurrir a sensores adicionales.
Esta técnica de simplificación asume que los objetos de interés se encuentran sobre un plano conocido y fijo respecto a la cámara.

## Slide 33
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 33/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Descripción del sistema
Hipótesis suelo adaptada al plano vertical
La cámara sigue el modelo pinhole o estenopeico, lo que implica que la proyección de un punto en el espacio bidimensional de una imagen al tridimensional se realiza usando los parámetros intrı́nsecos de la propia cámara y parámetros extrı́nsecos como la rotación o la traslación de la misma.
Al asumir que los puntos están sobre el plano Z=0 mediante la hipótesis suelo, este modelo estenopeico permite estimar las coordenadas X e Y reales a partir de la imagen captada por la cámara mediante una serie de fórmulas matemáticas.
En esta ecuación se observa la relación entre un punto tridimensional (X, Y, Z) y su proyección bidimensional (u, v) multiplicada por un factor de escala w que representa la profundidad del punto proyectado en la imagen captada por la cámara.

## Slide 34
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 34/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Descripción del sistema | Hipótesis suelo adaptada al plano vertical
Ecuaciones parámetros intrínsecos y extrínsecos

## Slide 35
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 35/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Descripción del sistema | Hipótesis suelo adaptada al plano vertical
Ecuaciones obtención coordenadas y distancia

## Slide 36
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 36/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Descripción del sistema
Detección de fresas mediante Deep Learning
La detección de las fresas maduras se ha resuelto mediante el uso de técnicas de visión artificial basadas en deep learning, concretamente, se ha utilizado el modelo YOLOv3 (You Only Look Once).
Este modelo ha sido entrenado específicamente para reconocer fresas maduras en las condiciones del entorno de trabajo y se ha integrado en un script que analiza el flujo de vı́deo en tiempo real y devuelve las coordenadas y la distancia a la cámara de cada fresa detectada en la imagen, junto con la clase del objeto y la confianza de detección.
Para mejorar la precisión a la hora de estimar la posición de la fresa, se ha utilizado el centro del bounding box de la fresa detectada como punto de referencia para la proyección sobre el plano vertical, conforme a la hipótesis suelo.

## Slide 37
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 37/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Descripción del sistema
Detección de fresas mediante Deep Learning

## Slide 38
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 38/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Descripción del sistema
Arquitectura del sistema
El prototipo final se ha implementado utilizando una combinación de componentes hardware y software.
Esta integración ha sido diseñada para garantizar la detección precisa de fresas, el cálculo de su localización espacial en coordenadas tridimensionales y la ejecución del movimiento del robot sobre estas posiciones.

## Slide 39
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 39/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Descripción del sistema | Arquitectura del sistema
Funcionamiento
La cámara captura imágenes de la escena en tiempo real.
El modelo de deep learning detecta las fresas maduras y genera sus posiciones en pı́xeles gracias al código en Python.
Estas coordenadas se proyectan al espacio tridimensional sobre el plano vertical utilizando la función que calcula la intersección del rayo proyectado con el plano Z definido por la posición de la cámara, utilizando como argumento de entrada las coordenadas en pı́xeles de la detección.
El servidor XML-RPC se crea en la dirección IP y puerto especificado, se transmiten las coordenadas al robot y lanza un hilo independiente que queda a la espera de nuevas peticiones.
El robot interpreta la posición, calcula una trayectoria y actúa sobre la fresa detectada.

## Slide 40
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 40/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Descripción del sistema | Arquitectura del sistema
Funcionamiento

## Slide 41
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 41/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Descripción del sistema | Arquitectura del sistema
Funcionamiento con efector final
Para completar la evaluación del prototipo, se realizaron pruebas complementarias utilizando una pinza industrial acoplada al robot con el objetivo de verificar la compatibilidad y robustez del programa desarrollado.
Estas pruebas permitieron demostrar que el sistema era plenamente funcional y adaptable, y que se podı́a integrar sin inconvenientes cualquier herramienta de agarre que fuera adecuada para el manejo de fresas, dada su delicadeza.

## Slide 42
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 42/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Descripción del sistema | Arquitectura del sistema
Funcionamiento con efector final

## Slide 43: Conclusiones
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 43/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning

## Slide 44
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 44/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Conclusiones
Objetivos cumplidos
Se ha conseguido cumplir con el objetivo principal de desarrollar un sistema de visión artificial de bajo coste, basado en técnicas de inteligencia artificial, capaz de detectar fresas maduras y comunicar su posición y distancia a un brazo robótico para su recolección automatizada.
Todo ello ha sido probado tanto en entornos simulados como en condiciones reales, demostrando la viabilidad del sistema diseñado.

## Slide 45
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 45/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Conclusiones
Subobjetivos cumplidos
Se han investigado las soluciones actuales tanto académicas como comerciales relacionadas con la detección de frutos mediante visión artificial .
Se ha seleccionado el uso de redes neuronales convolucionales (CNN) a través del modelo YOLOv3, debido a su eficiencia y precisión en tareas de detección en tiempo real.
La técnica escogida se ha optimizado y adaptado para funcionar en la plataforma de trabajo, lo que ha requerido la creación de un dataset especı́fico de imágenes de fresas.
Se ha realizado el entrenamiento del sistema con distintos algoritmos de clasificación basados en Machine Learning, evaluando su rendimiento mediante pruebas con imágenes reales.
Se ha seleccionado el protocolo de comunicación entre el sistema de visión y el robot, implementando un servidor XML-RPC para transmitir de forma efectiva la información de las detecciones.
El sistema es capaz de reconocer fresas maduras, calcular su posición en coordenadas del mundo real y estimar su distancia a la cámara, transmitiendo esta información al brazo robótico para su uso operativo.
Se ha probado el sistema completo en situaciones tanto simuladas como reales, comprobando su funcionamiento y eficiencia, y sentando las bases para posibles mejoras y aplicaciones futuras.
46

## Slide 46
David Campoamor Medrano (URJC) 31 de mayo de 2025 46/46
Brazo robótico para recolección de fresas mediante deep learning
Conclusiones
Líneas futuras
Entrenamiento con datasets más amplios y variados.
Optimización del rendimiento en hardware embebido: Adaptar el sistema para funcionar en dispositivos aún más limitados (como Raspberry Pi Zero o NVIDIA Jetson Nano), buscando reducir el consumo energético y el coste del sistema.
Implementación en entornos agrı́colas reales: Validar el sistema en condiciones reales de campo, frente a variables como viento, sombra o vegetación densa para comprobar su fiabilidad y utilidad práctica.
Diseño o integración de una herramienta de recolección versátil: Investigar o desarrollar una pinza robótica compatible con el sistema de visión y adecuada para manipular distintos tipos de frutos con cuidado y precisión, ampliando así el alcance del sistema a otros cultivos más allá de la fresa.

## Slide 47: BRAZO ROBÓTICO CON CÁMARA ÚNICA PARA RECOLECTAR FRESAS MEDIANTE DEEP LEARNING
Trabajo Fin de Grado
David Campoamor Medrano
31 de mayo de 2025